#### Zapisovač kompenzační bodový

#### ZEPAREX 39

#### typ 172 39

Výběr doporučených rozsahů zapisovače

| TERMOČLÁNKOVÉ | ODPOROVÉ | PROUDOVÉ A NAPĚŤOVÉ |
| --- | --- | --- |
|  | Odporové teploměry |  |
| 0 až 200°C J | -25 až +25° Pt100 | 0 až 5 mV |
| 0 až 300°C J | 0 až +40° Pt100 | 0 až 10 mV |
| 0 až 400°C J | 0 až +50° Pt100 | 0 až 20 mV |
| 0 až 600°C J | 0 až +60° Pt100 | 0 až 30 mV |
| 0 až 800°C J | 0 až +100° Pt100 | 0 až 40 mV |
| 0 až 900°C J | 0 až +150° Pt100 | 0 až 50 mV |
| 0 až 600°C K | 0 až +200° Pt100 | 0 až 60 mV |
| 0 až 900°C K | 0 až +250° Pt100 | 0 až 80 mV |
| 0 až 1200°C K | 0 až +400° Pt100 | 0 až 100 mV |
| 0 až 1200°C S | 0 až +600° Pt100 | 1 až 5 mV |
| 0 až 1400°C S | 0 až 800° Pt100 | 2 až 10 mV |
| 0 až 1600°C S | 15 až +40° Pt100 | 4 až 20 mV |
| 0 až 100°C J | 50 až +100° Pt100 | 6 až 30 mV |
| 0 až 150°C J | 50 až +150° Pt100 | 8 až 40 mV |
| 0 až 800°C K | 100 až +100° Pt100 | 10 až 50 mV |
| 0 až 1000°C K | 100 až +300° Pt100 | 12 až 60 mV |
| 0 až 1000°C S | 100 až +400° Pt100 | 16 až 80 mV |
| 100 až 300°C J | 200 až +600° Pt100 | 20 až 100 mV |
| 200 až 400°C J | 400 až +600° Pt100 | -5 až +5 V |
| 200 až 600°C J | 400 až +800° Pt100 | -10 až 10 V |
| 300 až 600°C J | -200 až -100° Pt100 | -20 až +20 V |
| 400 až 800°C J | -100 až +50° Pt100 | 0 až 1 V |
| 300 až 600°C K | -60 až +80° Pt100 | 0 až 5 V |
| 300 až 1200°C K | -50 až 0° Pt100 | 0 až 10 V |
| 400 až 800°C K | -30 až +50° Pt100 | 0 až 20 V |
| 600 až 1200°C K | --25 až 0° Pt100 | 1 až 5 V |
| 600 až 1600°C S | 0 až +25° Pt100 | 2 až 10 V |
| 100 až 200°C J | 0 až +80° Pt100 | 4 až 20 V |
| 100 až 400°C J | 0 až +500° Pt100 | 0 až 5 mA |
| 150 až 350°C J | 0 až +550° Pt100 | 0 až 10 mA |
| 150 až 450°C J | 0 až +300° Pt100 | 0 až 20 mA |
| 200 až 500°C J | 200 až +400° Pt100 | 1 až 5 mA |
| 250 až 450°C J | 300 až +550° Pt100 | 2 až 10 mA |
| 400 až 600°C J | 300 až +650° Pt100 | 4 až 20 mA |
| 500 až 800°C J | 500 až +800° Pt100 | 0 až 1 mA |
| 200 až 600°C K | 0 až +60° Ni100 | 0 až 2 mA |
| 300 až 900°C K | 0 až +100° Ni100 | -1 až +1 mA |
| 400 až 1200°C K |  | -2 až +2 mA |
| 500 až 1000°C K |  | -10 až +10 (A |
| 600 až 1000°C K |  | -20 až +20 (A |
| 800 až 1200°C K |  | -50 až +50 (A |
| 600 až 1200°C S |  | -100 až 100 (A |
| 700 až 1300°C S | Odporový vysílač | -200 až 200 (A |
| 800 až 1400°C S | 100 ( | -500 až 500 (A |
| 800 až1600°C S |  | 0 až +20 (A |
| 1000 až1600°C S |  | 0 až +50 (A |
| 0 až 200°C Fe-ko |  | 0 až 100 (A |
| 0 až 300°C Fe-ko |  | 0 až +200 (A |
| 0 až 400°C Fe-ko |  | 0 až +500 (A |
| 0 až 600°C Fe-ko |  | 4 až 20 (A |
| 0 až 800°C Fe-ko |  | 10 až 50 (A |
| 200 až 400°C Fe-ko |  | 20 až 100 (A |
| 300 až 600°C Fe-ko |  | 100 až 500 (A |
| 400 až 800°C Fe-ko |  | 0,2 až 1 mA |
| 300 až 1600°C B *) | kompenzace srovnávacích konců se neprovádí |

Specifikace měřicích rozsahů

Č. měř. místa * El. měřicí rozsah * Stupnicový pásek * Rozsah stupnice * Vnější teplotní kompenzace * Nápis na štítku - T:

| ČÍSLO MĚŘENÉHO MÍSTA [x] | Udává se pořadí měřeného místa při postupném tisku bodů. |
| --- | --- |
| ELEKTRICKÝ MĚŘICÍ ROZSAH [xxx…xxx] | Zadává se počátek a konec rozsahu vstupního signálu. Doporučené jsou rozsahy v Tabulce 2 - Výběr doporučených rozsahů zapisovače. Při přímém připojení termočlánků a odporových teploměrů k zapisovači se elektrický měřicí rozsah neuvádí, protože hodnoty signálů těchto čidel jsou definovány příslušnými normami. |
| STUPNICOVÝ PÁSEK [S x] | Index x udává umístění stupnicového pásku, na kterém je požadována stupnice příslušného měřeného místa: 1 - horní, 2 - prostřední, 3 - dolní Uvádí se jen u šestikřivkového provedení s více než třemi různými rozsahy stupnic. |
| ROZSAH STUPNICE [xxx…xxx] | Zadává se začátek a konec rozsahu. Doporučené rozsahy jsou uvedeny v Tabulce 2 - Výběr doporučených rozsahů zapisovače. Při použití termoelektrických nebo odporových teploměrů je nutno uvést typ čidla, který definuje průběh stupnice a při přímém připojení těchto čidel k zapisovači určuje odpovídající elektrický měřicí rozsah. Není-li typ čidla uveden, bude stupnice dodána s lineárním dělením. |
| VNĚJŠÍ TEPLOTNÍ KOMPENZACE [EK xx °C] | Teplotní kompenzace se při přímém připojení termočlánků k zapisovačům neuvádí. Při použití vnější teplotní kompenzace srovnávacích konců se za "EK" doplní hodnota vztažné teploty této kompenzace. Není-li ve specifikaci údaj "EK" uveden, bude přístroj dodán na příslušném měřicím místě s vnitřní kompenzací srovnávacích konců. |
| NÁPIS NA ŠTÍTKU T [xxx…xxx] | Na štítku v průčelí je uveden rozsah měření, jednotka měřené veličiny a může být ještě natištěn doplňující text k rozsahu měření. Celý údaj může obsahovat 22 znaků včetně mezer. |

# Text boxes

DOTAZNÍK K VÝROBKU